## Slide 1
FPGA 与 PC 协同的视觉处理系统
摄像头实时图像处理 · 导入式车牌识别 · HDMI 结果显示
目标平台：安路 PH1P35MDG324 | MIPI CSI 输入 | HDMI 输出
01 实时摄像头处理｜FPGA
MIPI CSI 摄像头 → 解包 / 去马赛克 → 像素处理与统计
OSD + DDR 缓存 → HDMI
可切换图像模式
彩色 · 二值化 · 边缘检测 · 灰度
风格化与固定 ROI 区域填充；帧采样数字亮度 / 通道偏置校正
颜色目标候选框与坐标；帧差运动区域框；OSD 显示帧计数
K1 / K2 切换模式，开关控制风格化与区域填充
02 导入车牌图像识别｜PC + FPGA
PC 导入单张图片，完成车牌定位、字符与颜色识别，并叠加边框、角点和号码。
本地图片 → YOLOv5 定位 → CRNN 识别
标注图 → RGB565 + CRC16 → UART 115200 → FPGA 校验 → HDMI
160 × 90 静态图像包；FPGA 接收完整帧并切换显示。
车牌检测与 OCR 在 PC 完成，图片传输不是实时视频串流。
车牌识别局部特写 · PC 单图
鄂F8888警
检测置信度 0.8544 · 字符识别置信度 1.00
CPU 单次运行 688.9 ms；单张样例，不代表总体精度
FPGA HDMI 图片回显：待目标板实测
FPGA 时序
Setup +0.101 ns
Hold +0.020 ns · TNS = 0
逻辑资源
Slice 85.97%
48 RAM · 4 DSP
PC 与协议测试
9 项通过
PC 图像协议单元测试
验证范围：FPGA 综合、布局布线及时序数据来自 TD 工具报告；PC 车牌结果为单张样例，9 项协议单测通过。
目标板摄像头采集、HDMI 输出及 UART 图片整链路尚待实物验收；单次置信度不代表总体准确率。
设计分工：FPGA 负责实时像素处理与显示，PC 负责单图车牌识别；标注图片经串口传回 FPGA HDMI。
Notes: 事实来源：
1. FPGA 工程和功能边界：hx1p35a_sc520cs_image_system/README.md 与 PC_IMAGE_TRANSFER.md。
2. 路由时序和资源：td_project_submission_pc_image_20261025/report_vision_ui_qor.txt。
3. PC 单图识别结果：submission_package_20261025/evidence/plate_result_police.json；对应图像为 evidence/plate_police/police.jpg。
4. 作品状态：当前为 PC 样例、单测与 FPGA 工具报告；目标板 HDMI、摄像头和 UART 图片回显尚未完成实物验收。