## Slide 1
HX1P35B / PH1P35MDG324 / 视觉系统
FPGA 视觉处理
与车牌识别系统
摄像头实时处理 + PC 单图识别与 HDMI 回显
4
种实时图像模式
问界 M9 车型示意 / 图片来源：AITO 官方网站
01 实时摄像头处理 / FPGA
MIPI CSI 摄像头 → 解包 / 去马赛克 → 像素处理 → DDR 缓存 → HDMI
彩色 二值化 边缘检测 灰度
SW1 风格化 / SW2 区域填充 / SW3 伪彩 / SW4 填充色
颜色目标框与坐标 / 帧差运动区域 / 数字亮度校正 / FPS 与帧计数 OSD
02 导入车牌图像识别 / PC + FPGA
PC 导入图片 → YOLOv5 定位 → CRNN 识别 → 标注结果 → UART 115200 → FPGA HDMI
单张图片识别样例
鄂F8888警
检测置信度 0.8544 / 字符识别置信度 1.00
CPU 单张运行 688.9 ms；单样例数据
传输为静态图像包；车牌检测与 OCR 在 PC 完成。
FPGA 时序
+0.101 ns
Setup WNS / TNS = 0
逻辑资源
85.97%
Slice 占用 / 48 RAM / 4 DSP
PC 协议测试
9 项通过
图像协议单元测试
目标板摄像头、HDMI 与 UART 图片回显仍待整链路实测验收。
项目源码与资料
扫码打开 GitHub 项目仓库
FPGA 工程 / 上位机 / 模型 / 仿真 / 技术文档
机械设计：自制亚克力摄像头支架 / OpenSCAD 参数化模型
私有仓库：登录有权限的 GitHub 账号后浏览文件
HX1P35B FPGA 视觉处理系统
Notes: 项目仓库（私有）：https://github.com/xiaozehao3/hx1p35a-sc520cs-vision
二维码直接编码上述仓库首页地址。只有仓库所有者和已获授权的 GitHub 账号能查看仓库内容。
素材与事实来源：
1. 问界 M9 车型图：AITO 官方网站首页，https://aito.auto/ ，图片用于车型场景示意，不是本项目采集或识别结果。
2. 车牌识别样例结果：evidence/plate_result_police.json；截图局部来自 evidence/plate_police/police.jpg。
3. FPGA 时序及资源：td_project_submission_pc_image_20261025/report_vision_ui_qor.txt 与 final_timing.rpt。
4. PC 图像协议测试：PC 上位机 tests 目录，9 项单元测试通过。
5. 机械结构源文件：mechanical/亚克力摄像头支架.scad，参数化模型用于 3 mm 亚克力 MIPI 摄像头支架。
6. FPGA 摄像头、HDMI 和 UART 图片回显目前仍待目标板整链路实测验收。